## Slide 1: 笔记本电脑日常维护保养
2012年10月10日

## Slide 2: 笔记本电脑部件
液晶显示屏幕(LCD Panel)
电池(Battery)
键盘(Keyboard)
硬盘(Hard Disk)
光驱(CD-ROM)
触控板(Touchpad)

## Slide 3: 液晶显示屏幕(LCD Panel)
长时间不使用电脑时，可透过键盘上的功能键暂时仅将液晶显示屏幕电源关闭，除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。
请勿用力盖上液晶显示屏幕屏幕上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏幕之间，避免上盖玻璃因重压而导致内部组件损坏。
请勿用手指甲及尖锐的物品碰触屏幕表面以免刮伤。
液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘，建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕，请勿用手指拍除以免留下指纹，并请轻轻擦拭。
请勿使用化学清洁剂擦拭屏幕。

## Slide 4: 电池(Battery)
当无外接电源的情况下，倘若当时的工作状况暂时用不到PCMCIA插槽中的卡片，建议先将卡片移除以延长电池使用时间。
室温(20-30度)为电池最适宜之工作温度，温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间。
在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时，将电池移除可延长电池受寿命是不正确的。
建议平均三个月进行一次电池电力校正的动作。
电源适配器（AC Adapter）使用时参考国际电压说明

## Slide 5: 键盘(Keyboard)
累积灰尘时，可用小毛刷来清洁缝隙，或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐，将灰尘吹出，或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。
清洁表面，可在软布上沾上少许清洁剂，在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。

## Slide 6: 硬盘(Hard Disk)
尽量在平稳的状况下使用，避免在容易晃动的地点操作计算机。
开关机过程是硬盘最脆弱的时候。此时硬盘轴承尚未转速尚未稳定，若产生震动，则容易造成坏轨。故建议关机后等待约十秒左右后再移动笔记本电脑。
平均每月执行一次磁盘重组及扫描，以增进磁盘存取效率。

## Slide 7: 光驱(CD-ROM)
使用光盘清洁片，定期清洁雷射读取头。
请双手并用地将光盘片置入光驱中，一只手托住CD托盘，另一只手将CD片确实固定，可避免CD托盘变形。

## Slide 8: 触控板(Touchpad)
使用触控板时请务必保持双手清洁，以免发生光标乱跑之现象。
不小心弄脏表面时，可将干布沾湿一角轻轻擦拭触控板表面即可，请勿使用粗糙布等物品擦拭表面。
触摸板是感应式精密电子组件，请勿使用尖锐物品在触控面板上书写，亦不可重压使用，以免造成损坏。